Plug	Description	ESP32 I/O	Wire spec
Rev B
Black plug
1	12V steer enable switch	15	18GA Orange
2	CAN LO	32 ?	18GA Green
3	CAN HI	33 ?	18GA Yellow
4	Steer motor / valve PWM	25	18GA White
5	Steer motor / valve PWM	26	18GA Gray
6	Steer motor / valve PWM Danfoss	27	18GA Brown
7
8	12V work enable switch	5	18GA Pink
9	GND		14GA Black
10	GND		14GA Black
11	12V+ control logic input (ESP32)		18GA Purple
12	12V+ steer motor / valve input		14GA Red

Gray plug
1	GND		18GA Black
2	GND		18GA Black
3	Steering wheel encoder	23	18GA Blue
4	Wheel Angle Sensor (WAS) feedback	ADS1115 A0 Single	18GA GR/WH
5	Wheel Angle Sensor (WAS) feedback	ADS1115 A0 Differential	18GA YL/WH
6	5V+ for sensor		18GA Red
7	5V+ for sensor		18GA Red
8	5V work enable switch	5	18GA BL/WH
9	5V steer enable switch	15	18GA WH/RED
10
11
12

Led Pinout

Led	ESP32 I/O
Work led	14
Steer led	12
WiFi led	13